# DALIAN- LAUREL

J型系列计量泵

使　用　说　明　书

中 国

本 溪 劳 雷 石 油 化 工 设 备 成 套 有 限 公 司

大 连 劳 雷 通 用 设 备 有 限 公 司

一、概    述

本系列计量泵(以下简称泵)适用于输送温度-300C-1000C，(保温型泵适用输送1000C-5000C贴度0.3-8/s的不含固态颗粒之腐蚀或非腐蚀液体)。(特殊型泵适用输送含有少量固体颗粒，粒度在0.5mm以下的悬浮液体)。

根据需要可选用单缸或多缸，柱塞式或隔膜式，多缸计量泵可同时输送一种或多种液体。

手动调节的泵在最大工况下计量精度在士1%以内(10:1)。

泵的流量可在0-100%内进行无级调节，建议在流量的30%-100%内使用。

二、结构说明

本系列计量泵分三种机座：小(JX)、中(JZ)、大(JD)。

泵由传动机构、液力端、托架、联轴器等主要部分组成。小机座的传动机构采用弓形凸轮式；中、大机座的传动机构采用N型轴式，三种机座的液力端均有柱塞式、隔膜式、保温式。根据需要，流量可实现手动和自动控制。

- 弓形凸轮式传动机构

电动机通过蜗杆蜗轮带动偏心轴旋转，经过弓形架使十字头、柱塞作直线往复运动，调节手轮可改变调节螺杆与偏心轴之间的距离，两者之间的距离越小泵行程越大，反之则越小。

- N形轴式传动机构

电动机通过蜗杆蜗轮带动偏心块旋转，经过连杆使十字头、柱塞作直线往复运动，调节手轮经N型轴可调节偏心距，偏心距越大泵行程越大，反之泵行程越小。

- 液力端

液力端是液体的输送部分，其结构有柱塞式、隔膜式二种。根据输送介质的要求液力端可选用不同的材料，如定货时未注明材料，按4类材料制造。

表一：

| 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料 | 灰口铸铁 | 锻钢 | 铸钢 | 304SS | 316SS | 316LSS | PVC | PTFE |
|  |  |  |  | 不 锈 钢 | 聚氯乙烯 | 聚四氟乙烯 |

- 柱塞式液力端

液缸中装有不锈钢制成的双层吸入和排出阀，或单层吸入排出阀。柱塞处的密封是根据使用要求来选择结构和材料的，有方形、V形等结构；有填充四氟，碳素纤维等多种材料，密封性能可靠，使用寿命长。

- 隔膜式液力端

隔膜式液力端装有隔膜、补油阀组等。隔膜可使液缸后部隔膜腔的油与输送的液体分开，确保输送的液体绝对不漏。

柱塞的往复运动使隔膜腔里的油压发生变化，推动隔膜做往复运动来改变液缸内的容积，使吸入阀和排出阀交替动作，进行输送液体。

隔膜腔里的油量，需要保持不变，因此采用了自动补油阀组。

隔膜液力端内设有补偿阀和安全阀。

补偿阀能及时地补充因柱塞填料泄漏，改变行程等原因引起的隔膜腔里的油量不足，使隔膜腔的油量保持正常以便保证泵的计量精度，安全阀上部的阀球可以放出隔膜腔及油箱内的空气。

自动补油阀组中的补偿阀，是靠隔膜腔中因油量不足所产生的瞬时真空造成的阀上阀下压力差使阀进行动作来补油。

安全阀的作用：一是能够泄掉因隔膜腔测量增加过多而超过规定压力，二是能够在因泵排出压力超过定值时打开，保护液力端安全。

- (保温式液力端)

根据使用要求在液力端外部装有循环隔腔，可通蒸气或冷却水，以保证输送介质的温度。

三、性能参数与产品型号的表示方法

- 计量泵性能参数（见流量、压力参数表JX、JZ、JD）

- 计量泵型号编制说明

2JX250/1.3A-0.75E-10M LSP

2     JX   250/   1.3   A     0.75  E  V   10    M    L     SP

- 2     3     4    5       6   7  8    9 　 10    11    12

1.单缸泵       空白  双缸泵 －2　三缸泵 －3　　多缸泵

2.机座号      　JX.、JZ.、JD

3.流量          L/H

4.排出压力      M pa

5.泵往复次   …..A 、B 、C、D

6 电机功率     KW

7.行程调节方式 手动 、 空白 、 气控Q 、 电控E

8.转数调节     4极电机  空白  2极电级 T  6极电机   S 8极电机 E

9.柱塞直径     mm

10.材料(见表一)

11.液力端型式  柱塞式    ……P   隔膜形式   单隔膜型   …….S

双隔膜式  ……D  悬浮颗粒型   …….NS   保温型    ……T

12.特殊结构

- 速比、泵速

| 机 座 号 | JX | JZ | JD |
| --- | --- | --- | --- |
| 速比符号 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| 往复 次数 | 50HZ | 83 | 104 | 151 | 180 | 102 | 126 | 151 | 180 | 91 | 115 | 144 | 180 |
|  | 60HZ | 99.6 | 124.8 | 181.2 | 216 | 122.4 | 151.2 | 181.2 | 216 | 109.2 | 138 | 172.8 | 216 |

注：不同机座多缸串联必须按单中电机功率的大小依次排列。

四、安装、启动前的新任务、停泵

(一) 安    装

- 泵应安装在为它专备的混凝土的基础上，找正后用地脚螺栓固定，混凝土基础应高于地面50-100毫米以上。

- 吸入与排出管路均不应有急转弯，尽可能减少转折。

- 吸入与排出管径应不小于吸入与排出口直径，吸入管路应尽量缩短。

- 排出管路上应安装压力表(用户自备)。

- 吸入管路末端须有过滤装置(用户自备)。

- 排出管路有安全阀或安全溢流阀(用户自备)。

- 电器控制设备根据使用情况应尽量安装在泵工作地点附近，并应装设与输送介质相应的控制开关保护设备，以保证安全。

- 被输送液体的吸入液面最好高于泵的中心高，采用隔膜泵应倒灌1.5米以上。

- 吸入、排出管道及阀门等的重量，不得由泵的吸入、排出法兰承担。

(二)启动前的准备

- 新安装泵内外表面应用煤油清洗干净，检查清洗所有润滑油孔。

- 安装的管路应清洗干净，检查各连接处是否有堵塞或漏气的地方。

- 检查各连接部位不许松动。

- 根据泵使用环境温度，传动机构箱体内应加入20号、30号、40号机械油或其它适应环境温度的润滑油、至油标二分之一处为止。(排出压力为10.0Mpa以上的计量泵应加入100#机械油)。

- 启动前向隔膜腔、管路及补油阀组的油箱内加入变压器油或开关油，(将泵行程调至50%处)不应将泵行程调至100%，否则会出现瞬间压力增大，导致隔膜片破裂。

- 用手转动联轴器，使泵运转两个往复以上，检查有否影响运转的障碍。

- 开车时排出、吸入管路的阀门应全开。

- 做好启动准备后，可检查电路，启动电机。

- 补油系统阀组在出厂前已基本调好。若工况有变化，可适当予以调节。安全阀应调在工作压力的1.25-1.45倍时跳开，不应过高过低。自动补偿不需人工调节。

- 根据使用要求，可从出厂的流量标定曲线或用户按实际工作的流量标定曲线查出对应的相对行程长度进行调节流量。

- 开机前泵的行程必须处在零位，调节方法见第八项。

(三) 停    泵

- 停泵应按下列顺序：切断电源，必要时关闭吸入管阀门，关闭排出管路阀门。

- 在有冰冻情况时停泵，应放净泵及管路内的液体，以免冻坏。

- 若长期停泵，应将泵内液体全部放出，拆洗零件，涂防锈油。

五、使用中的维护

1、要注意压力表，电流表等仪表的读数，压力增加要检查排出管路是否堵塞或阀门没有全开。电流增高不正常要检查泵本身及电器设备是否有问题。

2、要注意各传动部件有无异常响声及泵阀的工作情况。

3、检查柱塞处的漏损及温升，漏损不应超过表3的规定。如果漏损太多或温升过高应调节填料压盖。

- 各运动付及轴承的温升不应太高，润滑油温度不应超过60度。

- 各连接处不应漏油、漏液。

- 经常检查润滑情况，润滑油要及时更换，新泵每半月换一次，2个月后每半年更换一次。

- 隔膜腔的油要定期更换，新泵每周更换一次，使用1-2个月后每半月更换一次，使用3个月以上的每半年更换一次。

- 泵除因某些原因须临时更换一些零件外，运转4000小时后应更换易损件，运转8000-16000小时后应进行拆洗并全面检查。

六、使用中可能发生的故障、原因及排除方法见表2：

| 序号 | 故 障 | 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机不能启 动 | 电源无电 电源一相或多相断电 | 检查电源供电情况 检查保险丝及接触器接点是否良好 |
| 2 | 不排液或排液不足 | 吸入管堵塞或吸入管路阀门未打开 吸入管路漏气 吸入管太长，急转弯多 吸入阀或排出阀面损坏或落入外来物使阀面密封不严 隔膜腔内残存空气 补油阀组或隔膜等处漏气或漏油 安全阀补偿阀动作不正常 补油系统的油里有杂质，阀被垫上，密封不严 柱塞填料处泄漏严重 电机转数不足或不稳定 吸入液面太低 | 检查吸入管、过滤器，打开阀门 将漏气部位封严 加粗吸入管，减少急转弯 检查阀的密封性，必要时更换阀、阀座 重新灌油，排出气体 找出泄漏部位封严 重新调节 换干净油 调节填料压盖或更换新填料 稳定电机转速 11、调整吸入液面高度 |
| 3 | 泵的压力达不到性能参数 | 吸入、排出阀损坏 柱塞填料处漏损严重 隔膜处或排出管线头密封不严 | 更换新阀 调节填料压盖或更换新填料 换出漏气部位封严 |
| 4 | 计量精度降低 | 与序号2中4-11条相同 柱塞零点偏移 | 与序号2中4-11相同 重新调整柱塞零点 |
| 5 | 零件过热 | 传动机构中油箱内的油量过多或不足，油有杂质 各运动付润滑情况不好 填料压的过紧 | 更换新油，使油量适宜 2、检查清洗各油孔 3、调整填料压盖 |
| 6 | 泵内有冲击响声 | 各运动付间隙磨损严重 阀升程太高 | 调节或更换零件 调节升程高度避免阀的滞后 |

| 泵公称流量(L/h) | 泄 漏 量 |
| --- | --- |
| >10 | <公称流量的0.01% |
| <1 | <0.2 (ml/h) |
| >1-10 | <1 (ml/h) |

七、运输及保管

- 泵系整装形式供应，所有的加工面部都涂防锈油，吸入和排出口均应封闭。

- 搬运或运输时，不许将泵倾翻，起吊泵的绳索要系在底座下。

- 泵自发货之日起，油封保证期为6个月，逾期需要检查并根据情况重新油封。

八、泵的拆装顺序

(一)小机座传动机构与托架安装顺序

- 将蜗轮、轴套、偏心轴下端的轴承、偏心轴中间的轴承装在偏心轴上后，一起装在箱体内，再将下端的轴承盖装在箱体下。

- 将滑套座(小机座)或套，标尺(微机座)装在箱体上。

- 将弓形架。十字头装在一起后，同时装入箱体及滑套内。

- 将偏心轴上端的轴承座或轴承架及轴承装在箱体及偏心轴上，把轴承盖装好。

- 将甩油环、轴承装在蜗杆下，并与轴承盖一起装在箱体上。

- 将十字头滑套装入托架内之后，再装在箱体上，使十字头在十字头滑套内。

- 行程调节部分及行程调节方法如下：

  - 将调节螺杆装在弓形架上。

  - 将销、轴承、圆螺母、轴承支座、调节轴装在一起后，同时装在滑套座上，使调节轴能带动调节螺母旋转。

  - 调量表、锁母、调节手轮装在调节轴上。

  - 将偏心轴的最大偏心，调节在与十字头同一中心线的位置上之后，用手转动调节手轮，使调节杆与十字头上的小轴承同时顶在偏心轴轴承上，不要过紧或过松。此时的位置便是泵的最大行程位置。将调量表调到20处，装入调节手轮内用螺钉紧固。转动蜗杆使泵作往复运动，可用千分表测量十字头，测其最大行程值的误差，在不超过最大行程的0.1%即可。测量完毕后，转动调节手轮将调量表调到0位。为运转试验做好准备。

  - 将其余各处装好。

(二)中、大机座传动机构与托架的安装顺序：

- 将蜗轮、套、轴承等装在下套筒上一起装入传动箱体内。

- 将蜗杆、螺旋齿轮、轴承、蜗杆轴承座等装入传动箱体内，调节好运动间隙。

- 将偏心块、连杆及连杆大小头衬套、偏心块套、主轴轴承座、轴承及轴承隔环、主轴轴承压盖、导向键等装在主轴上，通过传动箱体上端装在下套筒内。

- 将偏心块上环，推力轴承，上套筒装入传动箱体，并调节好运转间隙。

- 将十字头滑套装入托架内之后再装入传动箱体上。

- 将十字头装入托架内使十字头销孔与连杆小头孔对好位置装入十字头销。

- 先按逆时针方向旋转调量表套，并同时转动蜗杆，使十字头作往复运动，用千分表测量十字头的行程长度，如果按逆时针方向旋转调量表套行程值增加，再反向按顺时针旋转，可反复几次，进行测量，当行程是０或接近０的最小位，这时可将调量表对好０位装入表套内，用螺钉紧固。

- 将其余各处装好。

（三）液力端的安装顺序：

  - 将限制板垫、限制板Ｂ、隔膜、限制板Ａ、限制板垫、缸体装在缸盖上用栓螺把紧。

  - 将柱塞衬套、Ｖ形密封环、隔环、支承环、填料压盖、填料压盖螺母、柱塞装入缸体内。

  - 将阀座、阀球、阀座套、阀座垫等装入缸盖内，用法兰压板压紧。

（四）组合安装（参看总图）

    - 将液力端部件装在托架上，并用柱塞卡板，柱塞压紧螺母把柱塞连接在十字头上，同时装好Ｙ形橡胶密封圈，背紧柱塞锁紧螺母。

    - 将安全阀、补油阀部件装在液力端上，用油管将阀组连接好。

    - 每个单缸泵装好后，便可进行多缸串连的组合安装，每缸的最大行程位置应互相均匀的错开。

    - 将电机、电机传动托架装在箱体上。

（五）拆卸应按上述顺序逆之进行。

九、成套供应范围

    - 泵一台

    - 电动机一台（根据定货合同）

    - 随机附件（按订货合同）

    - 随机备件（按订货合同）

    - 随机图纸传动部件１份、调节部分１份、液力端１份、安装简图１份

    - 装箱单１份

    - 产品说明书及合格证各１份

    - 出厂试验文件１份

流量－压力参数表

JZ单缸型 行程长度32mm 50Hz

| 柱塞直径 m m m | 泵速 rpm | 减速比 | 容积效率 % | 单缸流量 L/H | 排出压力 Mpa | 流量L/H | 排出压力 Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | JZ1 |  | JZ2 |
|  |  |  |  |  | 0.75 KW | 1.1 KW | 1.5 KW | 2.2 KW |  | 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW | 4.0 KW |
| 8 | 102 126 151 180 | A B C D | 0.89 0.86 | 8 10 13 15 | 40 32 25 20 | 50 40 | 50 50 50 50 |  | 16 20 25 30 | 40 32 25 20 | 50 40 | 50 50 50 50 |  |
| 10 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 13 16 20 24 | 25 20 16 12.5 | 32 25 | 50 50 40 32 | 50 50 | 25 32 40 48 | 25 20 16 12.5 | 32 25 | 50 50 40 32 | 50 50 |
| 13 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 20 25 32 40 | 49 12.5 10.0 8.0 | 20 16 | 40 32 25 20 | 40 32 | 40 50 63 80 | 16 12.5 10 8.0 | 20 16 | 40 32 25 20 | 40 32 |
| 16 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 32 40 50 63 | 10 8 6.3 5.0 | 12.5 10 | 25 20 16 12.5 | 25 20 | 63 80 100 125 | 10 8.0 6.3 4.0 | 12.5 10 | 25 20 16 12.5 | 25 32 |
| 20 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 50 63 80 100 | 6.3 5.0 4.0 3.2 | 8.0 6.3 | 16 12.5 10 8.0 | 16 12.5 | 100 125 160 200 | 6.3 5.0 4.0 3.2 | 8.0 6.3 | 16 12.5 10.0 8.0 | 16 12.5 |
| 25 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 80 100 125 150 | 4.0 3.2 2.5 2.0 | 4.0 | 10 8.0 5.0 5.0 | 6.3 8.0 | 160 200 250 300 | 4.0 3.2 2.5 2.0 | 5.0 4.0 | 10.0 8.0 6.3 5.0 | 10 8.0 |
| 32 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 125 160 200 250 | 2.5 2.0 1.6 1.3 | 3.2 2.5 | 6.3 5.0 4.0 3.2 | 6.3 5.0 | 250 300 400 500 | 2.5 2.0 1.6 1.3 | 3.2 2.5 | 6.3 5.0 4.0 3.2 | 6.3 5.0 |
| 40 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 200 250 320 400 | 1.6 1.3 1.0 0.8 | 2.0 1.6 | 4.0 3.2 2.5 2.0 | 4.0 3.2 | 400 500 630 800 | 1.6 1.3 1.0 0.8 | 2.0 1.6 | 4.0 3.2 2.5 2.0 | 4.0 3.2 |
| 50 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 320 400 500 630 | 1.0 0.8 0.63 0.5 | 1.3 1.0 | 2.5 2.0 1.6 1.3 | 2.5 2.0 | 630 800 1000 1250 | 1.0 0.8 0.63 0.5 | 1.3 1.0 | 2.5 2.0 1.6 1.3 | 2.5 2.0 |
| 65 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 500 630 800 1000 | 0.63 0.5 0.4 0.32 | 0.8 0.63 | 1.6 1.3 1.0 0.8 | 1.6 1.3 | 1000 1250 1600 2000 | 0.63 0.5 0.4 0.32 | 0.8 0.63 | 1.6 1.3 1.0 0.8 | 1.6 1.3 |
| 80 | 102 126 151 180 | A B C D |  | 800 1000 1250 1600 | 0.4 0.32 2.5 0.2 | 0.5 0.4 | 1.0 0.8 0.63 0.5 | 1.0 0.8 | 1600 2000 2500 3200 | 0.4 0.32 0.25 0.2 | 0.5 0.4 | 1.0 0.8 0.63 0.5 | 1.0 0.8 |

流量---压力参数表

JX单缸型   行程长度  20mm

| 柱塞直径mm | 往 复 次 数rpm | 减速比 | 容积效率% | 流量 Dis.Cap. L/H | 排出压力 Max.Dis Press Mpa | 净吸入压头 NPSHF m | 吸入法门尺寸 Suc.Conn. Size | 排出法门尺寸 Dis..Conn. Size | 阀形式 Valve Type | 液力端规格 Head Size | 标准材料 Standard Material |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 0.37 KW | 0.55 KW |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 1 1.3 4 5 | 32 25 32 25 | 50 50 50 50 | 4.5 | MNSI 1/2″2500# RTJsw | MNSI 1/2″2500# RTJsw | Double Ball | JX-4 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 5 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 1.6 2.0 5.0 6.3 | 20 16 20 16 | 50 50 50 50 | 4.5 | MNSI 1/2″2500# RTJsw | MNSI 1/2″2500# RTJsw | Double Ball | JX-5 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 6 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 2.5 3.2 6.3 8.0 | 12.5 10.0 12.5 10.0 | 50 40 50 40 | 4.5 | MNSI 1/2″2500# RTJsw | MNSI 1/2″2500# RTJsw | Double Ball | JX-6.5 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 8 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 4.0 5.0 8.0 10.0 | 8 6.3 8 6.3 | 32 25 32 25 | 4.5 | MNSI 1/2″2500# RTJsw | MNSI 1/2″2500# RTJsw | Double Ball | JX-8 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 10 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 6.3 8.0 13 16 | 5.0 4.0 5.0 4.0 | 20 16 20 16 | 4.5 | MNSI 1/2″2500# RTJsw | MNSI 1/2″2500# RTJsw | Double Ball | JX-10 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 13 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 10 13 20 25 | 3.2 2.5 3.2 2.5 | 12.5 10.0 12.5 10.0 | 4.5 | MNSI 1/2″2500# RTJsw | MNSI 1/2″2500# RTJsw | Double Ball | JX-13 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 16 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 16 20 32 40 | 2.0 1.5 2.0 1.5 | 8.0 6.3 8.0 6.3 | 4.5 | MNSI 1/2″2500# RTJsw | MNSI 1/2″2500# RTJsw | Double Ball | JX-16 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 20 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 25 32 50 63 | 1.3 1 1.3 1 | 5.0 4.0 5.0 4.0 | 4.5 | MNSI 1/2″1500# RTJsw | MNSI 1/2″1500# RTJsw | Double Ball | JX-20 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 25 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 40 50 80 100 | 0.8 0.63 0.8 0.63 | 3.2 2.5 3.2 2.5 | 4.5 | MNSI 1/2″900# RTJsw | MNSI 1/2″900# RTJsw | Double Ball | JX-25 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 32 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 63 80 125 160 | 0.5 0.4 0.5 0.4 | 2.0 1.6 2.0 1.6 | 4.5 | MNSI 1/2″150# RFsw | MNSI 1/2″150# RFsw | Double Ball | JX-32 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 40 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 100 125 200 250 |  | 0.32 0.25 | 4.5 | 3/4″150# RFsw | MNSI 1/2″150# RFsw | Double Ball | JX-40 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 50 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 150 200 320 400 |  | 0.8 0.8 1.0 1.0 | 4.5 | 3/4″150# RFsw | MNSI 1/2″150# RFsw | Double Ball | JX-50 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 65 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 200 250 500 630 |  | 0.63 0.50 0.63 0.50 | 4.5 | 3/4″150# RFsw | MNSI 1/2″150# RFsw | Double Ball | JX-65 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |
| 80 | 83 104 151 180 | A B C D |  | 200 250 800 1000 |  | 0.40 0.32 0.40 0.32 | 4.5 | 3/4″150# RFsw | MNSI 1/2″150# RFsw | Double Ball | JX-80 | 304SS (PVC) 0.7Mpa |

流量－压力参数表

JD单缸型 行程长度50mm 50Hz

| 柱塞直径 m m m | 泵速 rpm | 减速比 | 容积效率 % | 单缸流量 L/H | 排出压力 Mpa | 流量L/H | 排出压力 Mpa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | JD1 |  | JD2 |
|  |  |  |  |  | 2.2 KW | 3 KW | 4 KW | 5.5 KW |  | 4 KW | 5.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
| 13 13 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 32 40 50 63 | 40 32 25 20 | 32 25 | 50 50 40 32 | 55 | 63 80 100 125 | 40 32 25 20 | 50 50 40 32 | 50 50 50 40 | 50 |
| 16 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 50 63 80 100 | 25 20 16 12.5 | 20 16 | 50 40 32 25 | 50 40 | 100 125 160 200 | 25 20 16 12.5 | 25 20 | 50 40 32 25 | 50 40 |
| 20 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 80 100 125 160 | 16 12.5 10 8 | 12.5 10 | 32 25 20 16 | 32 25 | 160 200 250 320 | 16 12.5 10 8 | 16 12.5 | 20 16 20 16 | 32 25 |
| 25 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 125 160 200 250 | 10 8 6.3 5.0 | 6.3 | 20 16 8 10 | 12.5 16 | 250 320 400 500 | 10 8 6.3 5.0 | 10 8 | 20 16 12.5 10 | 20 16 |
| 32 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 200 250 320 400 | 6.3 5.0 4.0 3.2 | 5.0 4.0 | 12.5 10 8.0 6.3 | 12.5 10.0 | 400 500 6360 800 | 6.3 5.0 4.0 3.2 | 6.3 5.0 | 12.5 10 8.0 6.3 | 12.5 10.0 |
| 40 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 320 400 500 630 | 4.0 3.2 2.5 2.0 | 3.2 2.5 | 8.0 6.3 5.0 4.0 | 8.0 6.3 | 630 800 1000 1250 | 4.0 3.2 2.5 2.0 | 4.0 3.2 | 8.0 6.3 5.0 4.0 | 8.0 6.3 |
| 50 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 500 630 800 1000 | 2.5 2.0 1.6 1.3 | 2.0 0.6 | 5.0 4.0 3.2 2.5 | 5.0 4.0 | 1000 1250 1600 2000 | 2.5 2.0 1.6 1.3 | 2.5 2.0 | 5.0 4.0 3.2 2.5 | 5.0 4.0 |
| 65 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 800 1000 1250 1600 | 1.6 1.3 1.0 0.8 | 1.3 1.0 | 3.2 2.5 2.0 1.6 | 3.2 2.5 | 1600 2000 2500 3200 | 1.6 1.3 1.0 0.8 | 1.6 1.3 | 3.2 2.5 2.0 1.6 | 3.2 2.5 |
| 80 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 1250 1600 2000 2500 | 1.6 0.8 0.63 0.5 | 0.8 0.63 | 2.0 1.6 1.3 1.0 | 2.0 1.6 | 2500 3200 4000 5000 | 1.6 0.8 0.63 0.5 | 1.0 0.8 | 2.0 1.6 1.3 1.0 | 2.0 1.6 |
| 100 | 91 115 144 180 | A B C D |  | 2000 2500 32004000 | 0.63 0.5 0.4 0.32 | 0.5 0.4 | 1.3 1.0 0.8 0.63 | 1.3 1.0 | 4000 5000 6300 8000 | 0.63 0.5 0.4 0.32 | 0.63 0.5 | 1.3 1.0 0.8 0.63 | 1.3 1.0 |